OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I Informacje ogólne

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o w Zduńskiej Woli

Adres zamawiającego: ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola

Telefon/Faks: 43 823 69 60

Internet: http://www.mpk.zdunskawola.net/

E-mail: sekretariat@mpk.zdunskawola.net

II Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  mniejszej niż 443 000 euro netto na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Spółka z o. o.” stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli z dnia 24 lutego 2014 r. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy ww. regulaminu.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej i napraw bieżących, autobusów w ilościach i w czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności, a także przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów samochodowych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli 
ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola, oraz dzierżawa pomieszczeń warsztatowych.

- Wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej i napraw bieżących wymienionych w pkt 9  każdorazowo nastąpi na podstawie zakresu ujętego w zleceniu naprawy zatwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonanie usługi naprawy bieżącej w zakresie wymienionym w pkt 10 każdorazowo nastąpi na podstawie zakresu ujętego w zleceniu naprawy zatwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu kosztów naprawy.

- Obsługa serwisowa i naprawy bieżące obejmują autobusy będące w posiadaniu MPK z wyjątkiem autobusów przeznaczonych do usług turystycznych.

- Usługi będą wykonywane na terenie zajezdni w pomieszczeniach warsztatowych będących własnością Zamawiającego.

- Pod pojęciem Obsługi serwisowe należy rozumieć przeglądy techniczne i ewentualne konserwacje. Zadaniem obsług serwisowych są zabiegi wykonywane cyklicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, po upływie określonego czasu pracy lub po osiągnięciu określonej liczby przejechanych kilometrów przez autobus.  Zakres  obsługi serwisowej określa załącznik Nr 2 do umowy.

- Pod pojęciem Naprawy bieżące należy rozumieć przywrócenie właściwości użytkowych autobusom poprzez regeneracje lub wymianę zużytych części usuwając grupy uszkodzeń (awarii) powstałych awaryjnie, nie planowane i wynikające z różnych  aspektów użytkowania autobusów, gdzie nie jest możliwe określenie ich częstotliwości i rodzaju.

- Wymagania:

- Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktycznie wykonane usługi (nie za dyspozycyjność zakładu).

- Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych autobusów oraz ich podzespołów i układów.

- Części użyte do naprawy będą nowe, oryginalne producenta autobusu lub zamienniki o nie gorszych parametrach technicznych. Wszystkie części zamienne, podzespoły, materiały eksploatacyjne, stosowane do naprawy muszą być wolne od wad prawnych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części i cenę zakupu .

- Na każdą wykonaną usługę mechaniczną zostanie udzielona minimum 6 – miesięczna gwarancja, na usługę blacharską minimum 12 miesięcy, a na nowe podzespoły gwarancja producenta. Kolejne naprawy w/w okresie z wymienionymi częściami objętymi gwarancją będą wykonywane bezpłatnie (w ramach reklamacji).

- W razie stwierdzenia, że usługi wykonano w niepełnym zakresie lub niedokładnie Wykonawca zobowiąże się do usunięcia wady w terminie uzgodnionym między Stronami.

- Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia wraz 
z należnym podatkiem i marżą wynikającą z oferty Wykonawcy

- Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60 % wartości brutto nowego.

- Awarie autobusów występujące na trasie Wykonawca będzie usuwał niezwłocznie po ich wystąpieniu lub przetransportuje na swój koszt uszkodzony autobus do warsztatu w celu dokonania naprawy.

- Wykonawca będzie gwarantem dobrej jakości usług i napraw wykonanych przez siebie 
(i ewentualnie przez podwykonawców) w szczególności układów mających bezpośrednio wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji autobusu.

- Wykonawca zobowiązuje się przyjmować do naprawy lub obsługi serwisowej autobusy zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w terminie nie przekraczającym 24 godzin, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i naprawić niezwłocznie przyjęte do naprawy autobusy zamawiającego w trybie „poza kolejnością”- dotyczy autobusów, dla których nie jest wymagana konieczność uruchomienia indywidualnej produkcji niezbędnych części zamiennych lub innych podzespołów (materiałów).

- Termin wykonania usług nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od zlecenia naprawy przez Zamawiającego i może ulec przedłużeniu po dokonaniu stosownych uzgodnień (przesłanych pisemnie lub e-mailem) za zgodą Zamawiającego.

- Materiały użyte w czasie napraw i wymienione części, stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę,

- Przyjęcie autobusu do naprawy może się odbyć w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na podstawie zlecenia naprawy podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca musi  dysponować urządzeniem diagnostycznym do sprawdzenia parametrów technicznych po podpięciu do gniazda komputera autobusu, wyposażeniem i urządzeniami umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz fachowym personelem,

- W przypadku awaryjnego uszkodzenia autobusu w ramach reklamacji usługi objętej niniejszą usługą Wykonawca na swój koszt odbierze autobus z miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu drogowym i wykona na własny koszt naprawę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia zaistniałego faktu (telefonicznie bądź e-mailem) .

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć w czasie transportu autobusu od momentu przejęcia do czasu odbioru autobusu po naprawie przez Zamawiającego;

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania usługi w miejscu, w którym znajduje się autobus poprzez dojazd mechanika do tegoż miejsca.

- W przypadku gdy wykonawca zleci wykonanie usługi podwykonawcom powyższe  zapisy stosuje się odpowiednio.

- Naprawa autobusów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi (WT) przewidzianymi przez producenta danej marki autobusu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia pełnej gotowości technicznej autobusów według dziennego zapotrzebowania, którego zakres dostarczony będzie wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej do 3-go dnia miesiąca.

- O wszelkich zaistniałych zmianach w zakresie dziennego zapotrzebowania autobusów Zamawiający będzie informował Wykonawcę co najmniej na 24 godziny przed ich wprowadzeniem.

- Zakres obsługi serwisowej rozliczanych na podstawie przejechanych wozokilometrów (zwanych dalej wzkm), (specyfikacja usług wchodzących w skład usługi serwisowej została określona w załączniku Nr 2 do umowy). Zakres obsługi serwisowej będzie również obejmował:

- przeglądy techniczne;

- diagnostykę pojazdu i podzespołów  w celu ustalenia przyczyn usterki bez przeprowadzania naprawy;

- diagnostykę komputerową silnika, jego układów i pozostałych podzespołów pojazdu.

- Zakres napraw bieżących autobusów rozliczanych na podstawie roboczogodzin, kosztów części 
i materiałów eksploatacyjnych będzie obejmował wszystkie naprawy pojazdów z wyjątkiem czynności ujętych w pkt. 9 ppkt 1-3.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody zamawiającego na ich wykonanie.

- Wykonawca zapewnia prawidłowość wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną przez producenta, a także zobowiązany będzie wykonać usługi będące przedmiotem umowy przy pomocy wykwalifikowanych pracowników oraz stosować fabrycznie nowe, oryginalne części lub zamienniki o parametrach nie gorszych niż producenta, posiadające cechy określone w PN zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2003 roku 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.), a także wymagane prawem europejskim świadectwa jakości i certyfikaty, w tym bezpieczeństwa.

- W przypadku, gdy wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy bądź jego części podwykonawcom, odpowiadać będzie za działanie bądź zaniechanie działania tych osób jak za swoje własne, a wszelkie rozliczenia między wykonawcą a Podwykonawcą będą odbywały się bez udziału zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w autobusie (lub podzespole) od momentu przekazania autobusu do naprawy, do czasu pozytywnego odbioru po wykonaniu usługi. W trakcie przebywania autobusu w zakładzie Wykonawca ponosi za niego pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca za usługę obsługi i konserwacji otrzyma miesięczne wynagrodzenie wynikające 
z przemożenia ilości przejechanych przez autobusy wzkm. pomnożoną przez stawkę  za wzkm.

- Wykonawca za usługi naprawy otrzymywał będzie wynagrodzenie za rzeczywisty zakres wykonanych prac obliczone w oparciu o niżej wymienione następujące składniki wyceny:

- wartość robocizny nie wyższą niż określoną na podstawie wartości roboczogodziny (rbh) określoną przez Wykonawcę w ofercie ;

- kosztów części i materiałów bezpośrednio użytych do wykonania usługi z uwzględnieniem stawki marży stosunku do udokumentowanych cen nabycia określonej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY    
    SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniższe warunki.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj;

- dysponują przynajmniej dwoma pracownikami z pięcioletnim stażem przy naprawie autobusów marki Solaris lub Neoplan oraz Solbus;

- posiadają urządzenie lub urządzenia do pełnej diagnostyki autobusu marki Solaris, Neoplan 
i Solbus w tym musi być możliwość diagnostyki urządzeń grzewczych typu Eberspacher.

- znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 PLN (czterdzieści tys.) lub jej równowartość;

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 50 000 PLN (pięćdziesiąt tys.)

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o. o. 
w  Zduńskiej Woli.

- Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

- Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wymaganych przez Zamawiającego w rozdziale VI.

- Warunek określony w pkt 1 ppkt. 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

- Z treści złożonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie §17 ust. 1 i §12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli.

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ WYKONAWCA  WRAZ  Z OFERTĄ

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie §17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o. o. w  Zduńskiej Woli, o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IX OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
       WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
       I SPOSOBU OCENY OFERT.

  - Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

| Lp. | Kryterium | % | Symbol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto (całkowita cena oferty za wykonanie usług napraw bieżących, obsługi serwisowej oraz zakupu materiałów i części wykorzystywanych do napraw bieżących) | 90 | C |
| 2. | Cena dzierżawy warsztatu – za miesiąc (opis przedmiotu dzierżawy w zał. Nr 4) | 10 | D |

  - Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

Cmin				Doferta

P = ( -------------- x 100 pkt x 90% ) + (------------------- x 100 pkt x 10% )

Coferta				Dmax

gdzie:

P – liczba punktów oferty badanej,

Cmin  – oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Coferta      – cena badanej oferty,

Doferta – oznacza wartość miesięcznej dzierżawy podana w badanej ofercie

Dmax – oznacza najwyższą wartość miesięcznej dzierżawy zaoferowaną w postępowaniu.

  - Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

  - Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taką sama liczbę punktów zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę  z najniższą ceną.

X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 28.12.2018r. do godz. 1530. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Biurze Podawczym.

Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 28.12.2018 r. o godzinie 1545, w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Prezesa. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

XI ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ DOSTEPNA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

http://www.mpk.zdunskawola.net/